ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Проекционный трихинеллоскоп «Стейк»

| № п/п | Наименование товара | Наименование показателей | Показатели |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Проекционный трихинеллоскоп «Стейк» | Предназначен для контроля заражения трихинеллезом продуктов убоя домашних и диких животных в условиях лабораторий санитарно-ветеринарной экспертизы, СЭС. Также применяется для контроля рыбы на рыбоприемных пунктах и рыбоперерабатывающих предприятиях для диагностики паразитарных заболеваний. Метод контроля — компрессорный. |  |
|  |  | Увеличение, крат | 50 |
|  |  | Размер экрана по диагонали, мм | 140 |
|  |  | Количество компрессориев в комплекте поставки, шт | 2 |
|  |  | Питание | 220В/50Гц |
|  |  | Потребляемая мощность, Вт | не более 30 |
|  |  | Габаритные размеры прибора, мм | 230x245x380 |
|  |  | Вес прибора с блоком питания, кг | 7 |
|  |  | КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: | Проекционный трихинеллоскоп......................1 Блок питания с сетевым шнуром....................................1 Компрессорий.........................2 Руководство по эксплуатации..........................1 |