Техническое задание

Нитратомер портативный «НИТРАТ-ТЕСТ»

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нитратомер портативный «НИТРАТ-ТЕСТ» | Диапазон измерений ЭДС | Не уже (-500*…+500*) мВ |
|  |  | Пределы допускаемой абсолютной погрешности преобразования | [± 2] мВ |
|  |  | Диапазон измерений массовой концентрации ионов NO | Не уже (10* …19990*) мг/дм3 |
|  |  | Диапазон измерений активности нитрат-ионов | Не уже (0.5*…5*) |
|  |  | Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений показателей активности нитрат-ионов | Не более ±0.04 |
|  |  | Пределы допускаемой относительной погрешности массовой концентрации нитрат-ионов | Не более ±10% |
|  |  | Электрическое сопротивление в цепи электродов: |
|  |  | измерительного | Не более 500 МОм |
|  |  | вспомогательного | Не более 20 кОм |
|  |  | Время установления показаний прибора | Не более 3 мин. |
|  |  | Время установления рабочего режима после включения | Не более 15 мин. |
|  |  | Диапазон температуры окружающего воздуха | Не уже (0*…+40*) °С |
|  |  | Относительная влажность воздуха при температуре 25 °С | [65±15] % |
|  |  | Масса | Не более 0.8 кг |
|  |  | Размеры | Не более 190х110х50 мм |
|  |  | Параметры электропитания | 9 Вольт |
|  |  | Потребляемая мощность | Не более 1 Вт |
|  |  | Средний срок службы | Не менее 8 лет |
|  |  | Комплектация: - Нитратомер портативный – 1 шт.; - Измерительно-чувствительный элемент -1шт ; - Элемент питания – 1 шт.; - Паспорт с методикой поверки, с отметкой о поверке– 1 экз. |  |